## Slide 1
Инженерной геофизикой используются следующие физические свойства горных пород: плотность, пористость, проницаемость, удельное электрическое сопротивление, поляризуемость, диэлектрическая проницаемость, намагниченность, магнитная восприимчивость, скорость распространения упругих волн, естественная радиоактивность, теплопроводность, теплоемкость.
Основные инженерно-геологические характеристики горных пород:
Плотность - отношение массы породы к занимаемому ею объему; измеряется в г/см 3 . Различают:
плотность горных пород с естественной влажностью;
плотность газоводонасыщенной или газонефтенасыщенной горной породы;
плотность газонасыщенной горной породы;
приведенную плотность горной породы, рассчитанную для определенного газоводонасыщения;
минеральную плотность.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

## Slide 2
Пористость - объем первичных и вторичных пустот (пор, каверн, микротрещин) в горной породе. Пористость определяется отношением объема пор ко всему объему породы и выражается в процентах. Она может определяться коэффициентом пористости, представляющим собой отношение объема пор к объему минерального скелета горной породы, и является безразмерной величиной.
Различают:
общую пористость - суммарный объем всех пустот независимо от их формы, величины и взаимного расположения;
пористость закрытую - совокупность замкнутых пор, не имеющих между собой сообщения;
пористость открытую - совокупность сообщающихся между собой пор и пустот (в пределах этой пористости возможно движение жидкости и газов при определенных давлении и температуре).
Проницаемость - способность горных пород пропускать через себя жидкости и газы при перепаде давления. Коэффициент проницаемости пород характеризует пропускную способность сухой породы в отношении любой однородной жидкости или газа в условиях вязкого потока. По степени проницаемости породы делятся на проницаемые (галечники, гравий, песок), полупроницаемые (мелкозернистый песок, торф, лёсс.) и непроницаемые (глина, плотные осадочные и кристаллические породы).

## Slide 3
Электромагнитные свойства горных пород
Основными (первичными) электромагнитными свойствами горных пород являются:
1) удельное электрическое сопротивление ρ,
2) диэлектрическая проницаемость ε,
3) естественная электрохимическая активность А е и
4) вызванная электрохимическая активность А в .
Удельное электрическое сопротивление (УЭС) является важнейшей характеристикой токопроводящей способности геологической среды, предопределяющее распределение постоянного и в значительной степени переменного электрического тока.
УЭС измеряется в Омах на метр (Ом·м) и численно равно сопротивлению одного кубического метра породы с сечением в 1 м2 , измеренному перпендикулярно к этому сечению. Обратной величиной является удельная электрическая проводимость
γ=1/ρ, измеряемая в сименсах на метр (См/м). Электропроводность, как и все остальные электрофизические свойства, зависит от минералогического состава, структуры твердой фазы и характера заполнителя пустот (водные растворы солей, лед, воздух). Минералы, слагающие горные породы, имеют как электронную, так и ионную электропроводность, причем у минералов, относящихся к группе проводников и полупроводников, главенствует электронная, а у минералов-диэлектриков - ионная электропроводность. Большинство широко распространенных породообразующих минералов характеризуется высокими сопротивлениями, колеблющимися в пределах 10e6 – 10e16 Ом·м.

## Slide 4
Это обстоятельство позволяет считать, что практически все осадочные, а также в значительной мере изверженные и метаморфические породы, слагающие верхнюю часть геологического разреза, проводят электрический ток только благодаря наличию в их порах и трещинах водных растворов солей.
Температура оказывает влияние, как на сопротивление минерального скелета породы, так и на сопротивление проводящей компоненты, т. е. водных растворов, насыщающих пустоты породы. Однако сопротивление большинства породообразующих минералов в диапазоне температур, с которыми приходится иметь дело при инженерно-геологических изысканиях (от -20 до +100°С), изменяется настолько незначительно, что с ним практически не считаются. Поэтому считают, что воздействие температуры на горные породы соответствует воздействию этого фактора на ее жидкую фазу.
При возрастании температуры подвижность ионов увеличивается, и сопротивление горных пород понижается.
Реакция УЭС горных пород на давление, под которым они находятся, сложна и зависит от характера их электропроводности, структурных и текстурных особенностей, степени заполнения пор влагой и некоторых других факторов. Оно может быть даже неодинаковым по знаку в различных диапазонах действующих механических нагрузок. Сопротивление минерального скелета с увеличением давления обычно уменьшается.
У грунтов, не полностью насыщенных водой, что особенно характерно для зоны аэрации, может наблюдаться уменьшение сопротивлений с ростом давления. В этом случае под воздействием давления часть пор смыкается, что способствует более равномерному распределению влаги в остальных порах и, следовательно, образованию менее извилистых токопроводящих каналов.

## Slide 5
Горные породы могут быть электрически анизотропными, т. е. могут обладать неодинаковой электропроводностью (сопротивлением) в различных направлениях. Она может быть обусловлена особенностями отложений тех или иных пород, процессами метаморфизма, трещиноватостью, выветриванием, воздействием внешних физических полей и другими факторами.
Анизотропия проявляется почти во всех осадочных породах, которые состоят из чередования пропластков с различным сопротивлением. Такая система, естественно, будет лучше проводить электрический ток по напластованию, чем в других направлениях. Метаморфические породы также чаще всего состоят из ориентированных частиц, имеющих различные электрические свойства, что приводит к более легкому прохождению электрического тока по простиранию. Трещиноватые горные породы
также обладают анизотропией, так как они представляют собой среду, в которой токопроводящие каналы ориентированы в плоскости трещин.
Величина анизотропии определяется коэффициентом анизотропии:
K= ρn/ ρl
где ρn - УЭС по нормали к напластованию; ρl — та же величина по напластованию. При этом ρn всегда больше ρl .

## Slide 6
Диэлектрическая проницаемость ε.
Этот параметр является коэффициентом обратной пропорциональности в формуле Кулона, описывающей взаимодействие между двумя электрическими зарядами в среде.
С формальной стороны диэлектрическая проницаемость характеризует способность среды сгущать или же разрежать силовые линии электромагнитного поля при постоянном значении его напряженности. В отличие от электрической проводимости диэлектрическая проницаемость в значительной степени зависит от минерального состава скелета горной породы. Для большинства минералов величина ε не превышает 10-12 единиц. При температуре 18°С диэлектрическая проницаемость чистой свободной воды равна 81, т. е. она почти на порядок выше, чем среднее значение этого параметра у породообразующих минералов.
Диэлектрическая проницаемость горной породы как гетерогенной системы зависит от соответствующих значений этого параметра для отдельных слагающих ее фаз, их количественного соотношения и взаимного расположения.

## Slide 7
Естественная и вызванная электрохимическая активность горных пород.
В результате естественных электрохимических процессов, протекающих в природной геологической среде, горные породы в ряде случаев оказываются электрически поляризованными, что приводит к возникновению естественных электрических полей. Такие локальные поля определяются различными геолого-гидрогеологическими факторами и подразделяются на диффузионно-адсорбционные, фильтрационные и окислительно-восстановительные.
Интенсивность этих полей характеризуется через особый электромагнитный параметр среды - электрохимическую активность. Различаю следующие виды электрохимической активности.
Диффузионно-адсорбционная активность - определяет свойство пород создавать естественную разность потенциалов вследствие диффузии ионов, находящихся в подземных водах разной концентрации, и адсорбции некоторых из них на поверхности твердых частиц.
Если между растворами различной концентрации располагаются перегородки из глины или какой-либо другой мелкодисперсной породы, характер прохождения ионов в порах нарушается. В результате образуется двойной электрический слой, состоящий из слоя ионов, непосредственно прилегающего к твердой фазе породы (неподвижный слой), и слоя менее прочно связанного с поверхностью и имеющего постепенно убывающую плотность по направлению от твердой фазы в глубь жидкой фазы (подвижный слой или диффузионный).

## Slide 8
Вызванная поляризация (ВП).
При прохождении электрического тока через горные породы физико-химические процессы и явления, наблюдаемые в природных условиях, искусственно активизируются. Эта активизация приводит к возникновению электрических полей, которые складываются с первичным полем электрического тока, введенного в геологическую среду. После отключения электрического поля в течение некоторого отрезка времени будет существовать вторичная (наведенная) ЭДС, которую можно наблюдать как самостоятельное явление.
Интенсивность и временные параметры ВП зависят от минералогических и структурных особенностей горных пород, а также минерализации и ионного состава подземных вод. Основной, но не единственной причиной возникновения ВП в ионопроводящих средах являются диффузионные потенциалы в токопроводящих каналах (порах). В объеме горных пород возникает как бы множество элементарных диполей, в своей совокупности обусловливающих электрическое поле, которое накладывается на первичное.
Когда поступление первичного электрического тока в геологическую среду прекращается, вторичное наведенное электрическое поле исчезает не сразу, а в течение некоторого отрезка времени.
Поляризация, выраженная в процентах, обозначается обычно через η. Для ионопроводящих пород она меняется от десятых и даже сотых долей процента до 5-6%.

## Slide 9
Магнитные свойства
Наиболее важными магнитными параметрами горных пород и руд являются магнитная восприимчивость, магнитная проницаемость, индуцированная намагниченность, остаточная намагниченность и естественная остаточная намагниченность.
Магнитная восприимчивость характеризует способность горных пород намагничиваться (изменять свой магнитный момент) под действием внешнего магнитного поля (нТл).
Магнитная проницаемость μ - способность горных пород изменять свою индукцию под действием внешнего магнитного поля. Измеряется в генри на метр (Гн/м).
Индукционная намагниченность I i - намагниченность, создаваемая магнитным полем и исчезающая после прекращения его воздействия. Измеряется в амперах на метр (А/м).
Остаточная намагниченность I r - намагниченность, создаваемая магнитным полем и сохраняющаяся после прекращения его действия (А/м).
Естественная остаточная намагниченность I n - остаточная намагниченность, создаваемая древним или современным полем Земли. (А/м).

## Slide 10
Упругие и физико-механические свойства
Упругие свойства горных пород в основном характеризуются скоростями распространения продольных и поперечных волн, модулем Юнга (динамическим модулем упругости), коэффициентом Пуассона, модулем сдвига и модулем деформации.
Скорости распространения сейсмических волн характеризуют упругие свойства среды. Различают продольные волны (волны сжатия) P и поперечные волны (сдвиговые волны) S. При прохождении продольных волн смещение частиц среды происходит в направлении ее распространения, т. е. вдоль луча. При прохождении поперечных волн смещение частиц среды происходит в плоскости, нормальной к лучу. Для большинства горных пород скорость распространения продольных волн приблизительно в 2 раза больше скорости поперечных волн.
Модуль Юнга - это величина напряжения, которая вызывает удлинение стержня единичного сечения вдвое. Измеряется в ньютонах на квадратный метр (Н/м 2 ) или паскалях (Па).
Коэффициент Пуассона σ (коэффициент поперечного сжатия), или коэффициент пропорциональности между относительным сокращением (удлинением) стержня под действием нагрузки и относительным увеличением (сокращением) его поперечных размеров, величина безразмерная, может принимать значения от 0 до 0,5.
Модуль сдвига G определяется отношением касательного напряжения к величине угла сдвига и характеризует способность тел сопротивляться изменению формы, измеряется в Н/м 2 .
Модуль деформации Е деф является одной из основных характеристик пород, он равен отношению нормального напряжения к производимому им полному относительному удлинению и используется при расчетах устойчивости любых инженерных сооружений. Измеряется в ньютонах на метр (Н/м).

## Slide 11
Термические свойства
Температурное поле верхних слоев земной коры обусловлено наличием тепловых потоков. Тепловой поток - это количество теплоты, проходящее в единицу времени через произвольную изометрическую поверхность. Основными параметрами, определяющими термические свойства горных пород, являются теплопроводность, теплоемкость и геотермический градиент
Теплопроводность λ - это свойство среды передавать кинетическую тепловую энергию ее молекул. Теплопроводность горных пород в первую очередь зависит от вида породы (минеральный состав, структура), пористости и трещиноватости, типа порозаполнителя и степени насыщенности, температуры (особенно при отрицательных температурах).
Если заполняющая поры и трещины вода движется, то за счет дополнительного конвекционного переноса тепла наблюдается резкое увеличение λ. В данном случае говорят о кажущейся теплопроводности (l к ), которая приводит к возникновению геотемпературных аномалий и определяет возможность применения геотермии в качестве эффективного метода гидрогеологических исследований.
Удельная теплоемкость С - теплоемкость тела, имеющего массу т и повышающего температуру на один градус при подведении к нему количества теплоты Q при постоянном давлении. Она характеризует свойство среды изменять свою температуру. Измеряется в джоулях на килограмм-кельвин [Дж/(кг-К)].
Геотермический градиент Г характеризует интенсивность возрастания температуры. Величина обратная геотермическому градиенту называется геотермической ступенью.

## Slide 12
Ядерно-физические свойства
Под ядерно-физическими свойствами принято понимать естественную радиоактивность горных пород, а также особенности взаимодействия с ними искусственного ядерного излучения.
Естественная радиоактивность. Естественная радиоактивность горных пород связана с наличием в них изотопов, которые обладают свойством самопроизвольно распадаться. Этот распад может сопровождаться как выбросом α- и β-частиц, так и излучением электромагнитной волны (γ-излучение). При проведении геофизических исследований γ-излучение имеет наибольшее значение, так как имеет сравнительно высокую проникающую способность (20-30 см).
Радиоактивность горных пород определяется присутствием урана и тория с продуктами их распада.
Свойства, определяющие взаимодействие горных пород с искусственным излучением. Ряд методов инженерной геофизики основан на изучении реакции взаимодействия горных пород с γ-квантами и нейтронным излучением. Помещенный в геологическую среду источник γ-квантов создает вокруг себя некоторое их распределение - «облако», размеры и плотность которого обусловлены способностью окружающей среды рассеивать и поглощать кванты.
Наиболее активные поглотители нейтронов - хлор и бор, в связи, с чем горные породы и подземные воды, содержащие в большом количестве упомянутые элементы, хорошо выделяются по этой их особенности.
При инженерно-геофизических исследованиях нейтронные методы используют для оценки пористости по замедляющему эффекту среды. Эффект замедления при полном водонасыщении пропорционален общей пористости породы.

## Slide 13
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ В МАССИВАХ ГОРНЫХ ПОРОД
Понятие массива горных пород
Под понятием массива горных пород следует понимать обособленную часть геологической среды, находящуюся в сфере инженерного воздействия. В понятие «массив» входят все неоднородности, подземные воды, газы и физические поля, сформировавшиеся в нем под влиянием внутренних и внешних факторов.
Структура массива горных пород носит иерархический характер. В ее формировании участвуют элементы различных рангов, в первую очередь геологические тела неодинаковых размеров и степени сложности. Эти тела представляют собой определенную часть геологической среды, которая характеризуется общими признаками (свойствами), делающими ее отличной от окружающего геологического пространства. Сочетание простых геологических тел имеющих общие границы образует сложные геологические тела. А сочетание последних - еще более сложные и т.д.
Однако в геофизике интересны не сами тела, а особенности границ, отделяющих одни тела от других. Наличие границ во многом предопределяют возможность получения количественной информации по материалам наблюдений. Границы подразделяются по целому ряду признаков. В первую очередь выделяют плоскопараллельные границы раздела, для которых легче всего находить решения прямых и обратных геофизических задач и границы, аппроксимируемые поверхностями второго порядка и различными их сочетаниями для которых решение прямых и обратных задач довольно сложное.
Границы могут быть контрастными и градиентными. При контрастных границах наблюдается резкое изменение одного или нескольких свойств, четко фиксируемое в поведении физических полей, используемых для исследований. При градиент-
ных границах наблюдается постепенный переход от одного тела к другому, что создает трудности при нахождении границ раздела. В этом случае обычно ориентируются на участки наибольшего градиента изменения измеряемых параметров.
Кроме того границы подразделяются на гладкие и шероховатые. Гладкие границы создают более благоприятные условия для применения любых геофизических методов. Шероховатые границы неблагоприятны при применении волновых методов (сейсмоакустических, высокочастотных электрометрических, радарных).
Физические поля неотделимы от массивов горных пород.
Источники этих полей могут быть как внешними по отношению к массивам, так и находиться внутри их границ. Возможны и промежуточные ситуации.

## Slide 14
Тепловое поле
Температурное поле в массивах горных пород можно подразделить на зону переменных температур (до глубин 20-30 м) и зону установившихся или почти установившихся температур более глубоких слоев литосферы.
В зоне переменных температур на формирование температурного поля большое влияние оказывает солнечная энергия, проникающая в почву и в толщу подпочвенных отложений. Сезонные и суточные изменения солнечной активности и ряд других причин обусловливают сложный переменный тепловой поток, направляющийся в глубь земли. В самом поверхностном, так называемом деятельном слое, совпадающем в основном с почвенным слоем, теплопередача происходит сложным путем.
На процесс теплопередачи влияют следующие факторы:
- молекулярная теплопроводность;
- перенос тепла инфильтрационным потоком грунтовых вод;
- переносом тепла конвекционным движением воздуха и паров воды в порах;
- изменением агрегатного состояния воды, т. е. при ее переходе в пар или лед.
С возрастанием глубины условия теплопередачи упрощаются, теплопроводность пород постепенно становится более стабильной, перенос тепла инфильтрационными осадками перестает играть заметную роль, отпадает его перенос за счет конвекции и лучеиспускания. В результате ниже деятельного слоя теплопередача обусловливается почти исключительно молекулярной теплопроводностью.
Распространение переменного теплового потока ниже деятельного слоя в однородных горных породах характеризуется:
- затуханием с глубиной амплитуд высокочастотных колебаний более быстрым, чем низкочастотных,
неизменностью периода колебаний температур,
затуханием амплитуд колебаний температурного поля с глубиной по экспоненциальному закону.
Горизонт, в пределах которого сезонные колебания температуры становятся меньше точности наблюдений (обычно принимаемой равной 0,1 °С), называется горизонтом постоянных температур. Ниже горизонта постоянных температур происходит постепенное нарастание температур с глубиной в соответствии с
геотермическим градиентом, характерным для данного района.
На величину геотермического градиента влияют следующие факторы:
- интенсивность теплового потока, идущего с больших глубин;
- условия залегания горных пород, имеющих различную теплопроводность;
- рельеф горизонта постоянной температуры и ее значение;
- проявления современного вулканизма;
- выделение тепла за счет кинетической энергии тектонических движений, за счет радиоактивного распада, за счет экзотермических и эндотермических реакций;
- условия циркуляции подземных вод и газов, переносящих тепло;
- многолетняя мерзлота.
Геотермическая ступень для кристаллических щитов равна в среднем 100 м/град, для платформ - от 8 до 30 м/град, по окраинам областей кайнозойской складчатости и в третичных передовых прогибах - от 20 до 30 м/град и в областях новейшего вулканизма - от 5 до 20 м/град.

## Slide 15
Электромагнитное поле
Массивы горных пород находятся под воздействием разнообразных электромагнитных полей естественного и искусственного происхождения. По отношению к массивам они могут быть условно подразделены на внутренние, поверхностные и внешние (табл. 1). К поверхностным относятся те поля, источники которых приурочены либо непосредственно к границе раздела земля - воздух, либо заключены в двухметровом слое ниже этой границы. К внутренним относятся те поля, которые лежат на больших глубинах, однако не ниже той зоны, которая находится или может находиться под воздействием инженерных сооружений.
По пространственным признакам электромагнитные поля делятся на глобальные, региональные и локальные. К внешним полям естественного происхождения относятся теллурические поля космического происхождения, которые можно одновременно считать глобальными и региональными вследствие действия ионосферных и атмосферных процессов.
Эти поля проявляются в виде разнопериодных вариаций, микропульсаций, регулярных пульсаций и бухт. Частотный спектр теллурических токов колеблется от 10 -4 до 10 2 Гц.
В средних широтах амплитуда напряженности токов космического и ионосферного происхождения варьирует от 0,1 до 10 мВ/км. В северных широтах их интенсивность значительно больше. Теллурические токи оказывают коррозионное воздействие на металлические конструкции.
К естественным электромагнитным полям могут быть отнесены поля, возникающие в геологической среде за счет окислительно-восстановительных, фильтрационных и диффузионно-адсорбционных явлений. При длительном воздействии они создают неблагоприятные условия для эксплуатации некоторых металлических и цементных подземных конструкций.
Однако наибольшее воздействие на массивы горных пород и находящиеся в них сооружения оказывают поля техногенного происхождения, связанные с функционированием различного рода промышленных и транспортных силовых установок. Частотный спектр этих полей очень широк: от постоянного тока до
токов промышленной частоты и высокочастотных полей, создаваемых мощными радио- и телевизионными станциями. При этом загрязняют литосферное пространство в основном постоянные токи электрифицированных железных дорог, трамваев, метрополитенов и шахтного транспорта.
+таблица

## Slide 16
Связь геофильтрационного и электрических полей
Движение воды в горных породах приводит к возникновению электрического поля фильтрации. Природа этого поля связана с образованием двойного электрического слоя на границе минерального скелета и поровой влаги. В связи с тем, что двойной слой имеет диффузионный характер, часть его в жидкой фазе перемещается при движении поровой влаги. В природных условиях неподвижная часть двойного слоя имеет отрицательный
заряд, а подвижная - положительный. Таким образом, в направлении движения жидкости происходит вынос положительных зарядов.
В однородных проницаемых грунтах электрофильтрационные потенциалы отражают поведение гидроизогипс. Они возрастают в направлении движения потока, причем их интенсивность пропорциональна гидравлическим градиентам. Карты равных значений потенциалов характеризуют пространственную форму фильтрационного потока, направление его движения и до некоторой степени скорость.
В области формирования грунтовых вод отрицательными аномалиями потенциалов выделяются участки повышенной инфильтрации, связанной с выпадением атмосферных осадков, таянием снега и льда и другими причинами. При поступлении талых вод в карстовые полости отрицательные аномалии могут достигать десятков милливольт.
Движение подземных вод снизу вверх, т. е. их разгрузка приводит к возникновению электрических потенциалов, характеризующихся максимумом, спадающим более или менее равномерно по всем направлениям.
В пределах области транзита подземных вод структура электрофильтрационного поля имеет ряд специфических особенностей. В случае неоднородной проницаемости грунтов изолинии потенциала вытягиваются вдоль основных фильтрационных потоков, а отдельные локализованные аномалии характеризуют особенности растекания грунтовых вод, связанные с конфигурацией местных водоупоров. По мере приближения к области разгрузки значения потенциалов возрастают. Над сосредоточенными потоками подземных вод отмечаются максимумы, тем более значительные, чем выше скорости их движения и меньше глубина залегания. Следует иметь в виду, что на электрофильтрационное поле в области транзита влияет не только движение воды в зоне полного водонасыщения, но и связанное с ним перемещение влаги в зоне аэрации.
Поведение электрического поля фильтрации в области инфильтрации, транзита и разгрузки легче всего проследить на картах и графиках электрических потенциалов.

## Slide 17
Магнетизм горных пород
Магнитные свойства горных пород определяются, в первую очередь, наличием или отсутствием в них ферромагнитных минералов. При большом содержании таких минералов вся горная порода приобретает ферромагнитные свойства. Помимо количества магнитных минералов на магнитные свойства породы существенное влияние оказывает их форма и взаимное расположение, отражающееся на величине фактора размагничивания.
Магнитная восприимчивость магматических пород изменяется в широких пределах от очень сильномагнитных до слабомагнитных. С повышением основности растет содержание окислов железа, что создает благоприятные условия для увеличения содержания ферромагнитных минералов и, как следствие, возрастания æ в верхних частях разреза. На величину æ сильно влияет выветривание, которое может снижать ее в 10 - 20раз.
Осадочные породы, как правило, слабомагнитны. Их магнитные свойства в основном зависят от наличия частиц ферромагнитных минералов и темноцветных парамагнетиков, общее количество которых обычно незначительно. Магнитные свойства терригенных осадков возрастают по мере приближения к областям сноса
массивов магматогенных пород. Характерной особенностью многих осадочных пород является их магнитная анизотропия.
Так, например, в ленточных глинах по напластованию отмечается большая магнитная восприимчивость, чем вкрест напластования. Метаморфические породы по своим магнитным свойствам занимают промежуточное положение между магматическими и осадочными. Значение и дисперсия параметра æ в них зависят
от состава материнских пород и степени их измененности.

## Slide 18
Радиоактивность горных пород
Радиоактивность горных пород определяется присутствием урана и тория с продуктами их распада, а также радиоактивным калием К 40 . Остальные радиоактивные изотопы, число которых достигает 180, практически не оказывают сколько-нибудь существенного влияния на радиоактивные свойства пород. Наибольшей радиоактивностью обладают магматические породы, самой
низкой - осадочные, метаморфические - промежуточной. В связи с тем, что в магматических породах радиоактивные элементы концентрируются в кислых компонентах, интенсивность γ-излучения убывает от кислых к основным породам. Колебание их концентрации может достигать двух-трех порядков.
Основным носителем радиоактивности в осадочных породах являются пелитовые разности. Глинистые частицы обладают способностью в процессе литогенеза абсорбировать радиоактивные элементы. Кроме того, в них содержатся богатые калием минералы, что также способствует повышению их активности.
Наибольшей радиоактивностью отличаются глубоководные отложения. Она уменьшается в несколько раз для мелководных осадков. Радиоактивность карбонатных пород, как правило, ниже и изменяется в меньших пределах, чем в песчано-глинистых.
Прямая закономерная связь радиоактивности песчанистых пород с их глинистостью позволяет оценивать по интенсивности γ-излучения их проницаемость. Распад радиоактивных элементов в геологической среде приводит к образованию радиоактивных газов, так называемых эманаций, из которых практическое значение для целей инженерно-геофизических исследований имеют радон (Rn 222 ) и в меньшей степени торон (Tn 220 ). Эманацию, выделяющуюся из твердой фазы, принято называть свободной, а остающуюся в ней - связанной. Эманирующая способность пород численно оценивается количеством свободной эманации, выделяемой одним граммом породы за время, достаточное для установления равно-
весия с материнским изотопом. Процесс эманирования связан, в первую очередь, с радиоактивной отдачей, в результате которой атомы отдачи удаляются от места распада. Длина пробега атомов эманации зависит от свойств среды, в которой пролегает их путь. Далее начинается их миграция. Под миграцией эманации
понимается комплекс физических и физико-химических процессов, в результате которых происходит перемещение их атомов и молекул в горных породах. Наибольшая миграционная активность наблюдается в геодинамических зонах при повышенной проницаемости пород и повышенных напряжениях.

## Slide 19
Поле напряжений
Под воздействием гравитационных, тектонических, эрозионных и других сил природного и техногенного происхождения массивы горных пород оказываются в сложном напряженно-деформационном состоянии.
На напряженное состояние горных пород очень сильно влияют тектонические процессы, силы которых могут во много раз (вплоть до изменения знака) менять горизонтальные составляющие напряжений. Не меньшую роль играет рельеф
местности, создающий принципиально различные условия формирования напряжений в пределах днища долин, на склонах и на водоразделах. На естественное поле напряжений накладываются напряжения техногенного происхождения, связанные с созданием крупных наземных и подземных сооружений и, в частности, высотных плотин, высоконапорных гидротехнических и транспортных тоннелей и т. д. Их влияние на отдельные участки массивов может значительно превосходить природные составляющие. В результате уменьшения природной или искусственной нагрузки, происходит снижение плотности пород. Это явление связано с раскрытием существующих и образованием новых трещин, т. е. с необратимым изменением структуры пород. Столь же большую роль в процессе разуплотнения играет увеличение объема пор. Оно особенно характерно для высокопористых пород, находящихся в состоянии интенсивного сжатия, Как трещинное, так и поровое разуплотнение
находит отражение в уменьшении сопротивляемости пород сдвигу, что является следствием нарушения структурного сцепления. Одновременно увеличивается их сжимаемость и водопроницаемость. Все это в ряде случаев определяет конструкцию основания сооружения и другие его строительные параметры. Определение мощности зоны разуплотнения - необходимый этап прогнозирования последующих осадок строений, проектирования типа и глубины противофильтрационных завес и
решения ряда других практически важных задач.
В основе геофизических методов изучения напряженного состояния и разгрузки пород лежат корреляционные связи измеряемых параметров с величиной действующих в массиве напряжений.